## Slide 1: 小規模制御系向けLMNtal 処理系の設計と実装
早稲田大学 上田研究室
矢島伸吾 上田和紀
2005/3/9 PPL2005

## Slide 2: プログラミング言語LMNtal
アトム とリンク からなる
グラフ構造が膜 で階層化
ルール：
膜内の、左辺と同じ構造を
右辺の形に書き換える規則
左辺 :- 右辺
:-
a
c
:-
a
b
m
x
n
b
d
:-
x
y
x
x
1
z
$p
y
$p
2
計算環境
組込・分子
超広域分散
多様な計算環境を統一的に扱う（スケーラブル）
階層グラフ構造の書き換え＝計算
目的

## Slide 3: LMNtal研究の現在
eLMNtalと命名
データ構造の型づけ
GUI作成
処理系の分散化
・計算ノードの膜による表現
・ルールによる通信の記述
Java処理系
(Since 2003)
大規模への応用
小規模への応用
研究されていない！
組込み制御のための
LMNtal処理系の実装
研究テーマ

## Slide 4: 小規模制御系向けLMNtal
  これらの問題の解決方法の模索、方式提案
  LMNtalの組み込み分野への適応性の解明
  今後の議論の礎となる実働環境の提供
利用可能なメモリが少ない
制御対象がある
イベントへの即時対応
組み込み機器の特徴
これらを考慮した
処理系を実装
目的
本研究では、組み込み機器として
ロボット制御システムeyebotを使用

## Slide 5: ロボット制御システムeyebot
大容量のメモリ
様々な入出力インターフェース
Cライブラリによる制御記述
→処理系実装に適する
＜eyebot＞
512KB ROM 1MB RAM
32bitCPU (68k)
各種コントローラ (servo, motor, sensor)
無線,シリアル通信
カメラ(24bit, 60*80)
C,C++
ソース
API
LIB
eyebot用
バイナリ
gcc
On PC
eyebot
Serial通信

## Slide 6: 言語の制限・記法
タスク膜を１個以上定義
中にかけるもの
  アトム、リンク、膜によるデータ構造
  ルール
    プロセス文脈は引数なし、線形
    整数はガードで扱う
タスク膜直下にのみルール記述可
  ルール適用処理の簡素化
各タスクのルール適用を平等に
  並列タスクの擬似表現
ルール
タスク膜

## Slide 7: 制御記述
leftmotor
30
:-
即時出力
左モータを出力30%に設定
周期制御
即時入力
analog1
get
analog1
100
センサから値100を取得した
analog1
timer
analog1
100
50
が50×10ms毎に生成
:-
:-
： コマンド型システムアトム（ルール適用直後に上記処理）
： 生成型システムアトム（他アトムより優先してルール適用）
基本方針：定義済みアトムの生成により制御を行う

## Slide 8: 処理の優先実行
イベントは「生成型システムアトムの生成」で表現
即時生成 → 通常ルール適用の中断機構
ルールの優先適用 → スタックの使用
イベント
発生
アトムの
即時生成
ルールの
優先適用
この仕組みが必要
通常ルール
適用か？
データ構造が
未変更か？
中断
ルール適用終了後にイベント処理
Y
Y
N
N
イベント
発生

## Slide 9: サンプルプログラム＆デモ
{ quadleft_reset, quadleft(timer(10)), analog3(timer(10)).
quadleft(X) :- int(X), int(Y),
Y = (((X + 1000100) mod 200) / 2) - 50 | wind(Y).
wind(Y) :- int(Y), int(VL), int(VR), VL = 50 + Y, VR = 50 - Y |
leftmotor(VL), rightmotor(VR).
analog3(X) :- int(X), X > 500 |
end, analog3(timerkill(10)), quadleft(timerkill(10)).
analog3(X) :- int(X), X =< 500 | .
end :- leftmotor(0), rightmotor(0). }
wind.lmn
デモムービー
  風上に向かって進む車

## Slide 10: デモ：風上に向かって走る車

## Slide 11: 実装
Eyebotを制御できる処理系
  3600行（ランタイム2500行 変換部1100行）
  省メモリ設計
  制御以外はPCでも実行可能（デバッグ用途）
lmntalプログラムのコンパイル → Java版処理系を最大限利用
  Java処理系の吐いた中間コードを利用、再変換

## Slide 12: まとめと今後の予定
制御、周期タスク
並列タスク、優先処理
記述方式提案
デッドラインの指定
高度な優先度指定
（タイマ以外の） イベント処理機能
静的な型づけ
最適化コンパイル
研究成果
今後の研究
関連研究
LMNtalによるリアルタイム制御の実現へ

## Slide 15: 予備スライド

## Slide 16: 中間言語の変換
spec [1, 3]
findatom [1, 0, a_1]
deref [2, 1, 0, 0]
func [2, b_1]
jump [L100, [0], [1, 2], []]
spec [3, 4]
commit [( a(X) b(X) :- c )]
dequeueatom [1]
dequeueatom [2]
removeatom [1, 0, a_1]
removeatom [2, 0, b_1]
newatom [3, 0, c_0]
enqueueatom [3]
freeatom [1]
freeatom [2]
proceed []
28
4 1 0 65539
1 2 1 0 0
20 2 65541
201
30 1 0
30 2 0
31 3 0 7
35 1
35 2
204
バイナリ化してeyebotへ転送

## Slide 17: 省メモリデータ構造
（Java処理系）アトム、リンク、膜、ルールはオブジェクト
→ビットの有効活用により、アトムをarity+1 wordで表現
に必要なメモリ：約8byte
atom_id:16
link:24
data(30bit int)
ptr (to next freenode)
mem:8
1
00
arity:8
00
pos:8
01
ptr (to atom)
00
: アトム情報
: リンク（リンク型）
: リンク（整数型）
: 空きノード（list）
: アトムへの参照
functor
整数atomは
link領域に格納
(ポインタタグ)
空きノードは
リストで管理
MLBで判別
アドレスは24bit
所属膜、functor情報を1 wordに格納
atom名をIDで管理
a
0

## Slide 18: リアルタイムとの関係
リアルタイム＝イベントから予定時間内に決められた処理が行える
  （システムアトムのユーザ定義を含めれば）一連のルール適用の優先処理が可能
リアルタイム処理を行うためには
  より複雑な優先度・デッドラインの設定と、スケジューリング機構、ルールの適用時間の計測
    Findatom命令の実行時間予測、もしくはfindatomを用いないルール適用方式を考える
数々の問題の中で、優先処理の一方式を提案
Notes: GCをなくせるので、本質的にはリアルタイム向き。
問題はfindatom。これ以外はO(1)で可能。findatomをO(1)でやるには複雑なデータ構造が必要（functor毎、膜毎のアトム管理）
本処理系のようなアトム生成による方法では、センサ情報（1アトムグループ）＋付加情報（1アトムグループ）で、
少なくとも2アトムグループがルールに含まれることが多いため､必ずfindatomは使われる。
findatomを使わない別方式を考えるか、findatomの実行時間を予測する方法が必要である。

## Slide 19: システムアトム一覧
生成型システムアトム
  analog0 ~ analog7
  dig_in4 ~ dig_in7
  quadleft, quadright
  key
  recv
  picture
  tick
その他
  pix
  $in, $out
コマンド型システムアトム
  get
  timer, timeronce
  timerkill
  leftmotor, rightmotor
  putint, putchar
  dig_out0 ~ dig_out7
  dig_outall
  servo7 ~ servo12
  quadleft(right)_reset
  send
  picture_remove

## Slide 20: 入力データの生成
LMNtal
source
task0.lmn
task1.lmn
task2.lmn
task0.tmp
task1.tmp
task2.tmp
splitlmn
タスク毎に分割
lmntal.jar –d | translmn
中間コードに変換し、それを改変して
ssvテキスト形式に落とす(Java処理系利用)
tal file
template.aid
アトムID情報ファイル
file.aid
translmnで
・一意のIDを振る
・system atom区別
出力解釈時
・ID>atom名変換
に使う。
system atom
登録済み
gental
バイナリに変換
eye
bot
Notes: これの前に、全体の実行の流れのスライドが欲しい？
eyebot上で走らせたランタイムに、LMNtalプログラムをコンパイルしたものを
シリアル経由で送ってinterpretする。
その入力データの生成は図のような流れで行なう。
基本的にJava処理系のコンパイル出力を利用し、それを
eyebotに送れる形式に再変換する。

## Slide 21: まとめ
本研究の成果
  LMNtalによる周期タスクや制御の記述方式の提案
    タイマ、センサ入力、カメラ画像、モータ出力
    周期タスク並列動作と優先処理
  Eyebotを制御できる処理系eLMNtalの実装
    変換部：C言語、1100行
      Java処理系の出力するコードを再解釈、変換
    ランタイム部：C++、2500行
      静的プログラムサイズ : 54KB
    メモリ効率のよいデータ構造保持機構
Notes: 今までの処理系とどういう関係にあるか
何行書いたか
制御をLMNtalでかいたらどう良かったか

## Slide 22: 今後の予定
タイマ以外のイベントの補足・処理機能の追加
  ボタンが押された、メッセージを受信した
より高度な優先度とデッドラインの指定
  一連処理の優先実行は、システムアトムのユーザ定義機能を実装すれば可能
言語制限や制御表現の見直し
  膜の有効性、アトム生成以外の制御表現法
この研究を元に、LMNtalと制御やリアルタイム処理との関係について考えていきたい

## Slide 23: 処理の優先実行(2)
ルールの優先適用 → スタックの使用
生成待ちスタック
アトムスタック
push
データ構造
event
生成
push
タイマ
他タスク
登録
event
生成されたアトム
→スタックにつまれる
そのアトムを含むルール
（リストとして保持）を適用
他タスクやタイマからの
アトム生成要求
→ 生成待ちスタックにpool
→ 自タスクで処理