## Slide 1: 説明資料

## Slide 2: 言語制限
１つ以上の膜を定義する。
  タスク膜と呼ぶ
ルールはタスク膜直下に のみ記述可能
プロセス文脈は$pのみ
  線形、引数なし
型は整数型のみ
{
a, b.
hoge :- fuga.
}
{
{a, b(X), {c(X)}}.
{a, $p} :- {b, $p}.
}
{
...
}

## Slide 3: 制御の基本方針
組込みのアトム名を定義する。
  システムアトム（コマンド型、生成型）
システムアトムが生成された時に特殊な処理を行なうことで制御を実現

## Slide 4: コマンド型システムアトム
生成型システムアトムの生成を行なうもの
  get : 生成型システムアトムの即時生成
  timer, timeronce, timerkill : タイマ設定、解除
    一定時間毎に生成型システムアトムを生成
アクチュエータの制御を行なうもの
  leftmotor, servo6, dig_out1 etc.
ルール適用中、newatomされた時に保持され、ルール適用終了後に即時解釈される。

## Slide 5: 生成型システムアトム
センサ値などとともに生成される
スタックに積まれる
  analog1(X) : アナログ入力(0~7)
  dig_in4(X) : デジタル入力(4~7)
  quadleft(X) : エンコーダ(左右)
  picture(X) : カメラ画像
  tick(0) : ただ一定時間ごとにアトム生成したいときに用いる
他のアトムより優先してルール適用される

## Slide 6: 使用例

## Slide 7: get(X)
Xのリンク先の生成型system atomの値読み込み
  getを消去
  リンク先システムアトムと、それに対応するセンサから取得した整数値をリンク
  実行アトムスタックにつむ
例: analog1(get) → analog1(50)

## Slide 8: timer(N, X)
一定間隔ごとに生成型システムアトムを生成する。
  N : 間隔(10ms), X : 生成型システムアトム
  timer, リンク先を消去し、タイマ（後述）に登録
  一定時間毎にこのタスクの生成待ちスタックに生成型システムアトムが生成される
例：analog1(timer(50)) → analog1(30) （500ms毎）

## Slide 9: leftmotor(N)
モータなどアクチュエータの状態設定
  左モータの出力をNに指定する。
例： leftmotor(100) → 左モータが100%で動く

## Slide 10: タイマ処理
タイマ構造体
  count : 10ms毎に増えるカウンタ
  border : count > borderならアトム生成
  atomID : アトム名
  taskNo : 生成するタスク番号
  once : １回きりで消されるタイマなら１
タイマ構造体の配列、int interruptFlag :
  global定義され、割込みハンドラからアクセス

## Slide 11: 割り込みハンドラ
10ms毎に呼ばれる割り込みハンドラ
  すべてのcount を+1する。
  count > borderなものがあったら interruptflag = 1にする。
  count -= border, アトム生成などはinterruptflagを補足したsystem rootにより行なわれる。

## Slide 12: send(D, V)
タスク間通信を行なう
  send(Dist, Value)をタスク(No: src)に生成
  recv(Src, Value) がタスク(No: dist)に生成される
タスク膜の番号はソースコード中上から 0, 1, 2... と定義される

## Slide 13: システム設計について

## Slide 14: システム構成
実行アトムスタック
ルール
生成待ちスタック
タスク膜
実行アトムスタック
ルール
生成待ちスタック
タスク膜
実行アトムスタック
ルール
生成待ちスタック
タスク膜
タスク膜ごとに１つの実行アトムスタックと
生成待ちスタックをもつ。
task root
system root

## Slide 15: ２つのスタック
生成アトムスタック
  system root膜がtask root膜にアトムを生成したい時に用いる。(timer, send)
  タスクは生成アトムスタックに積まれた情報に従いアトム（及び対応するセンサ値）を生成し、実行スタックに積む
  system rootがタスクのデータ構造をロックせずにアトム生成を行なう為

## Slide 16: ２つのスタック
実行アトムスタック
  スタックに積まれたアトムは優先的に処理される。（普通のアトムは膜主導の適用）
  アトム名ごとに、それを含むルールを一覧で保持、アトムに対しそのルールの適用を試みる。
  最初の命令がそのアトムに対するfindatomである場合、findatomの次の命令から実行

## Slide 17: 通常のルール適用
ルール適用は膜主導のみ。
アトム管理はarityごとなので、findatomは同じarityのアトム領域（空き含む）全てに対して行なう。
１つのルールの適用を１単位とし、各タスク１回ずつ順番にルール適用を行なう
全てのタスクが、「未適用ルールが無い」かつ「登録されているタイマが無い」ならstable

## Slide 18: ルール適用の流れ
do{
for(タスク){
if( interruptFlag || !スタックが空) break;
タスクに対しルール１つ適用 }
if(interruptflag){
atomIDを生成待ちスタックへ追加
timer.count -= timer.border }
if(!スタックが空) for(タスク){
生成待ちスタック情報からアトム生成
実行待ちスタック登録アトムのreact }
}while(全タスクがstableになるまで)

## Slide 19: デモ、サンプル、質問
サンプルプログラムは別紙
デモ
  風上に向かって走る車
  赤いものめがけて走る車
  温度計
  tasktest
質問：
  もっとLMNtalらしい表現方法は？

## Slide 20: 整数
整数アトムを生成する代わりに、リンクの領域に整数値を直接入れることでメモリの節約を図っている。
とくに画像grid(後述)の表現で効果的
link
no:8
atom addr:24
int value:30
01
flag:2
リンクの場合
整数値の場合
下位2bitは必ず0(32bitCPUのため)

## Slide 21: 整数について
整数を生成するnewatomはnewatom_intという別の命令に変換
その他の命令（atomを扱うもの)は処理の場合わけで対応
  deref, derefatom, func, removeatom, freeatom, alloclink, newlink, relink, unify, unifylinks
  getfunc, allocatomindirect, copyatomは整数のみ？

## Slide 22: 画像
picture(get)で取得。
2次元gridを生成
pix(PX, PY, NX, NY, R, G, B)で表現(8word)
端要素のリンクには0を入れる
0
0
0
0
pix
pix
pix
picture
pix
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pix
pix
pix
pix
pix
pix
pix
pix
pix
pix
pix
pix

## Slide 23: 入力データの変換
LMNtal
source
task0.lmn
task1.lmn
task2.lmn
task0.tmp
task1.tmp
task2.tmp
splitlmn
タスク毎に分割
lmntal.jar –d | translmn
中間コードに変換し、それを改変して
ssvテキスト形式に落とす
tal file
template.aid
アトムID情報ファイル
file.aid
translmnで
・一意のIDを振る
・system atom区別
出力解釈時
・ID>atom名変換
に使う。
system atom
登録済み
gental
バイナリに変換
eye
bot